طبقه بندي الكترود ها براساس استاندارد هاي جوشكاري بین المللی :

طبقه بندي الكترودهاي روپوش دار بر اساس استاندارد امريكايي

((A.W.S : American Welding Society

AWS يا انجمن جوشكاري  امريكا  ، در حقيقت بزرگ ترين و معتبر ترين استاندارد ها ،  طبقه  بندي ها  و مشخصات فني را در زمينه هاي مختلف جوشكاري ارائه نموده است.  بررسي خانواده SFA-5.1 براي الكترودهاي روپوش دار فولاد ساده كربني براي جوشكاري قوس الكتريكي دستي الكترود هاي موجود دراين خانواده، براساس پارامترهاي زيرطبقه بندي شده اند:

الف) نوع جريان Current Type

ب) نوع روكش Covering Type

پ) وضعيت جوشكاري Welding Position

ت) خواص مكانيكي فلز جوش در حالت AS-WELD يا عمليات حرارتي شده

Mechanical Properties Of The Weld Metal In The AS-Weld Or Aged Condition

الكترودهاي موجود در خانواده 5.1 و مقايسه نوع روپوش‌ ، وضعيت جوشكاري و نوع جريان آنها :

| الكترود | نوع روكش | وضعيت جوشكاري | نوع جريان |
| --- | --- | --- | --- |
| E 6010 | سلولزي سديم بالا | F,V,OH,H | DCEP |
| E 6011 | سلولزي پتاسيم بالا | F,V,OH,H | DCEP يا AC |
| E 6012 | اكسيد تيتانيومي سديم بالا | F,V,OH,H | DCEN يا AC |
| E 6013 | اكسيد تيتانيومي سديم بالا | F,V,OH,H | DCEN يا DCEP يا AC |
| E 6019 | اكسيد تيتانيومي پتاسيم دار با اكسيد آهن | F,V,OH,H | DCEN يا DCEP يا AC |
| E 6020 | اكسيد آهن زياد | H-FILLET,F | DCEN يا AC DCEP يا DCEN يا AC |
| E 6022 1 | اكسيد آهن زياد | F,H | DCEN يا AC |
| E 6027 | آكسيد آهن زياد و پودر آهن | H-FILLET,F | DCEN يا DCEP يا AC |
| E 7014 | كم هيدروژن وسديمي | F,V,OH,H | DCEN يا DCEP يا AC |
| E 7015 2 | كم هيدروژن وپتاسيومي | F,V,OH,H | DCEP |
| E 7016 2 | كم هيدروژن پتاسيومي و پودر آهن | F,V,OH,H | DCEP يا AC |
| E 7018 2 | كم هيدروژن و پودر آهن | F,V,OH,H | DCEP يا AC |
| E 7018M | پودر آهن و اكسيد تيتانيوم | F,V,OH,H | DCEP |
| E 7024 2 | آكسيد آهن زياد و پودر آهن | H-FILLET,F | DCEN يا DCEP يا AC |
| E 7027 | اكسيد آهن زياد و پودر آهن | H-FILLET,F | DCEP يا DCEN يا AC |
| E 7028 2 | كم هيدروژن پتاسيومي و پودر آهن | H-FILLET,F | DCEP يا AC |
| E 7048 2 | كم هيدروژن پتاسيومي و پودر آهن | F , OH , H- V-DOWN | DCEP يا AC |

در اين جدول ، توجه به نكات زير ضروري است :

علايم اختصاري كه در ستون وضعيت جوشكاري آورده شده اند به شرح زير تعريف  مي گردند :

F : تخت Flat

H : افقي Horizontal

H-Fillet : افقي گوشه

V-Down : عمودي سرازير Vertical Down

V : عمودي  براي الكترودهاي با قطر كمتر از 4mm

OH  : بالاسري Over Head

علايم اختصاري كه در ستون نوع جريان آورده شده به قرار زير معرفي

مي شوند :

AC : جريان برق متناوب

DCEP : جريان برق مثبت

Reverse Direct Current Electro Positive Polarity

DCEN : جريان برق مستقيم منفي

Direct Current Electro Negative (Straight Polarity)

1: الكترود E 6022 فقط براي جوشكاري هاي تك پاسي مناسب است.

2: الكترودهاي E 7048,E 7028,E 7024,E 7018,E 7016,E 7015 داراي بالاترين  انعطاف پذيري، مقاومت به ضربه ، در برابررطوبت وعدم نفوذ هيدروژن در اين خانواده هستند.

استحكام كشش، تـنش تسليم و درصد ازدياد طول نسبي الكترودهاي خانواده SFA-5.1:

| الكترود | حداقل استحكام كششي | تـنش تسلیم | انعطاف پذیری ( درصد) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KSI | MPa | KSI | MPa |  |
| E 6010 | 60 | 414 | 48 | 331 | 22 |
| E 6011 | 60 | 414 | 48 | 331 | 22 |
| E 6012 | 60 | 414 | 48 | 331 | 17 |
| E 6013 | 60 | 414 | 48 | 331 | 17 |
| E 6019 | 60 | 414 | 48 | 331 | 22 |
| E 6020 | 60 | 414 | 48 | 331 | 22 |
| E 6022 | 60 | 414 | 48 | 331 | 17 |
| E 6027 | 60 | 414 | 48 | 331 | 22 |
| E 7014 | 70 | 482 | 58 | 399 | 17 |
| E 7015 | 70 | 482 | 58 | 399 | 22 |
| E 7016 | 70 | 482 | 58 | 399 | 22 |
| E 7018 | 70 | 482 | 58 | 399 | 22 |
| E 7024 | 70 | 482 | 58 | 399 | 17 |
| E 7027 | 70 | 482 | 58 | 399 | 22 |
| E 7028 | 70 | 482 | 58 | 399 | 22 |
| E7048 | 70 | 482 | 58 | 399 | 22 |
| E 7018M | 77-70 | 531-482 | 72-53 | 496-365 | 24 |

مقاومت به ضربه الكترودهاي موجود در خانواده SFA-5.1 :

| الكترود | حداقل مقاومت به ضربه (معدل) | حداقل مقاومت به ضربه از يك نمونه |
| --- | --- | --- |
| E 6010 , E 6011 E 6027 , E 6015 E 7016 , E 7018 E 7027 , E 7048 | j 27 در - 29 °C | j 20 در - 29 °C |
| E 6012,E 6013 E 6020,E 6022 E 7014,E 7024 | استاندارد نشده اند انجام آزمايش ضربه ضرورتي ندارد | استاندارد نشده اند انجام آزمايش ضربه ضرورتي ندارد |
| E 7018M | j 67 در - 29 °C | j 54 در - 29 °C |
| توجه : براي استفاده از الكترودهاي E 7024,E 7018,E 7016 در درجه حرارت هاي پايين تر و به دليل كاربرد زيادتر آن ها ، AWS استاندارد ديگري از اين سه نوع الكترود نيز طراحي و به قرار زير معرفي كرده است : |
| E 7016-1 | j 27 در - 46 °C | j 20 در - 46 °C |
| E 7018-1 | j 27 در - 46 °C | j 20 در - 46 °C |
| E 7024-1 | j 27 در - 46 °C | j 20 در - 46 °C |

در طبقه بندي AWS ، هر الكترود با يك حرف (E) و يك عدد چهار يا پنج رقمي مشخص  مي شود:

1. حرف سمت چپ (E) معرف الكترود روكش دار است.

2. دو  رقم سمت  چپ ازعدد هاي چهاررقمي ( يا سه رقم چپ ازعددهاي پنج رقمي)  معرف حداقل  استحكام  كششي فلزجوش بر حسب هزار پوند بر اينچ مربع يا KSI است. به طور مثال الكترودE 6010 كه دو رقم سمت چپ آن 60 است ، داراي 60 KSI يا 60000 PSI استحكام كششي است كه معادل 42  kg/mm² مي باشد.

الكترودهاي خانواده SFA-5.1 از نظر استحكام كششي ، به دو دسته 60 و 70 تقسيم شده اند.

3. دومين رقم از سمت راست ، وضعيت جوشكاري (Position ) را نشان مي دهد.

E XX1X : براي تمام وضعيت ها به غيرازسرازير

E XX2X : وضعيت هاي تخت وافقي

E XX3X : تخت

E XX4X : تخت،سقفي،افقي،عمودي- سرازير